## Slide 1: Embedded C Programming Design Patterns
Design patterns til ren og vedligehold bare kode for embedded systemer

## Slide 2: Indhold
Introduktion
Creational Patterns
  Object Patterns
  Opaque Pattern
  Singleton Pattern
  Factory Pattern
Struktur Patterns
  Callback Patterns
  Inheritance Pattern
  Virtual Patterns
  Brigde Patterns
Behavioral Patterns
  Return Value Patterns
Concurrency Patterns
  Spinlock Patterns
  Semaphore Pattern
Return Value Pattern
Concurrency
  Spinlock Pattern
  Semaphore Pattern
  Mutex Patterns
  Conditional Pattern

## Slide 3: Hvad nu ?
Mål
Gør det nemt at vedligeholde/øve kvalitet af driverlaget
  Styre dependency
  Indføre test
  Mindske kompleksitet
Øge kvaliteten af kode
  Overskuelighed
  Bedre dokumentation
Tiltag
Dokumentation
  Få beskrevet, hvad kravene til modulerne er
  Lagt en overordnet struktur
Øge overskuelighed
  Styring af dependency
  Ens formatering
  Sørge for at hvis nøglepersoner forsvinder, så kan det rimeligt hurtigt forsættes af en anden
Testbar
  Moduler skal kunne testes individuelt
Styring
  Produkt owner

## Slide 4: Object Pattern
Definition
  Indhold sendes som parameter
  Data er aldrig globalt
  Funktioner har ikke statisk data
  Data følger call path
Eksempler
  Grupper data i struct for at sortere dem
  Object pattern er den primær måde at implemtere singleton
  Abstrakt interface
  Multithread design
  Håndtere data i opaque pattern.
Fordele
  Ren interface til data
  Re-entrant
  Nem loack, da det er nemt at overskue data
  Nem test via isolation
  Data ligger i kode og gør at man ikke utilsigtet tilgår den.

## Slide 5: Implementation
struct my_object {
uint32_t variable;
uint32_t flags;
};
int my_object_init(struct my_object *self);
int my_object_deinit(struct my_object *self);
#include "my_object.h"
struct application {
struct my_object obj;
}
int application_init(struct application *self){
my_object_init(&self->obj);
}

## Slide 6: Opaque Pattern
Definition
  Object definition i C-fil
  Implementation giver størrelse
  Bruger object pattern internt
  Bruger ”New” og ”delete” funktioner
  Bruger har kun pointer
Eksempler
  Isolere dependency
  Kontrolleret adgang til data
Fordele
  Gem implementation
  Begræns dependency

## Slide 7: Implementation
H-File
struct opaque; // just a declaration
// init and deinit
int opaque_init(struct opaque *self);
int opaque_deinit(struct opaque *self);
// methods that operate on an opaque
void opaque_set_data(struct opaque *self, uint32_t data);
uint32_t opaque_get_data(struct opaque *self);
C-File
// actual definition of the struct in private space of the c file
struct opaque {
uint32_t data;
};
int opaque_init(struct opaque *self){
memset(self, 0, sizeof(*self)); /ZERO all
// do other initialization
return 0;
}
int opaque_deinit(struct opaque *self){
// free any internal resources and return to known state
self->data = 0;
return 0;
}
void opaque_set_data(struct opaque *self, uint32_t data){
self->data = data;
}
uint32_t opaque_get_data(struct opaque *self) {
return self->data;
}

## Slide 8: Opgave
Lav dette CAN modul om til Opaque Pattern?
Hvordan kan man hængte en protokol på?

## Slide 9: Singleton Pattern
Definition
  Control af multiple instance
  Privat constructor
  Stateless interface
Eksempler
  Logging
  Configuration
  Subsystem
  Thread scheduler
Fordele
  Enkelt instans
  Simple kode
  Bedre performance
  Håndtere shared resource

## Slide 10: Implemetation
void main(void){
struct object *self = object_acquire_singleton();
if(self){
object_do_something(self);
object_do_something_else(self);
object_release_singleton(&self);
}
}

## Slide 11: Factory Pattern
Definition
  Create object (som regel struct)
  Manage memory pool
  Konkrete implemtation
  Bruger er som regel application kode og skjuler objecter fra bruger
Eksempler
  Init device driver
  Memory pool og buffer
  File system objecter
Fordele
  Øget fleksibilitet
  Bedre kode organisation
  Datadriven arkitektur
  Bedre kode genbrug

## Slide 12: Implemetation

## Slide 13: Callback/Observer Pattern
Definition
  Object der opserveres (kigger med på data)
  Callback receiver (den er modtager calls)
  Separation mellem kalder og det kaldte
  Exposing only a interface
Eksempler
  Notifikation
  Observere state af object
  One to many notifikation
  Push-Subscribe pattern
Fordele
  Decoupling
  En til mange
  Reuse kode
  Scalability
  Let at vedligeholde

## Slide 14: Implemetation
File: button.h
#include <stddef.h>
struct button {
struct button_callback *cb;
};
// this is a public callback definition
struct button_callback {
void (*cb)(struct button_callback *cb);
};
void button_init(struct button *self);
void button_deinit(struct button *self);
void button_add_callback(struct button *self, struct button_callback *cb);
void button_remove_callback(struct button *self, struct button_callback *cb);
void button_do_something(struct button *self);
File: button.c
#include "button.h"
#include <string.h>
void button_init(struct button *s
memset(self, 0, sizeof(*self)
}
void button_deinit(struct button
self->cb = NULL;
}
void button_add_callback(struct b
self->cb = cb;
}
void button_remove_callback(struc
self->cb = NULL;
}
void button_do_something(struct button *self){
if(self->cb)
self->cb->cb(self->cb); // call the callback
}
struct button btn;
button_init(&btn);
button_add_callback(addTotal)
button_do_something(&btn);
button_deinit(&btn);

## Slide 15: Opgave
Add debouncing
Add Press/release event
Add LongHold

## Slide 16: Inheritance Pattern
Definition
Eksempler
  Kode genbrug
  Generiske data struktur
  Extend andre object med nye feature
Fordele
  Clean design gennem hierarki design
  Mere simple kode, ved at samle kode i hierakisk orden

## Slide 17: Implemetation
struct my_object {
struct base_one base_one;
struct base_two base_two;
};

## Slide 18: Virtual API Pattern
Definition
  Organisere objecter, der er froskellige, men opfører sig på samme måde
  Ligner Abstract interface i c++
Eksempler
  Device Drivers. Uart kan være forskellige, men vi laver et fælles interface
  Plugin f.eks. dynamisk libery
  Abstract data type
Fordele
  Decoupling
  Type safety. Ingen void*.
  Opaque handles. Abstract API

## Slide 19: Implemetation

## Slide 20: Return Value Pattern
Definition
Eksempler
Fordele

## Slide 21: Implemetation

## Slide 22: Concurrency Pattern
Definition
Eksempler
Fordele

## Slide 23: Implemetation

## Slide 24: Typer af designpattern
Obejct Pattern: Gruppere data i class og lav construktor og destruktor
Opaque Pattern: Gør implementationen privat
Singleton Pattern: Single instance og global access
Factory Pattern: Yderelig abstraktion
Callback Pattern: Styr callback mellem instance
Inheritance Pattern: Nedavle objecter
Virtual API Pattern: ”smart” polymorphism
Brigde Pattern